## Eigenes Menü – Automatischer Start von Skripten und ULPs
Die Datei eagle.scr wird automatisch gestartet. Er liegt im Ordner $EAGLE/scr
1. die Datei weg kopieren, damit sie beim nächsten Upgrade nicht verloren geht
2. einen Link auf das neue Ziel stellen
3. die Datei eagle.scr editieren; im Bereich brd wird ein Verweis auf das zu startende Skript eingefügt

BRD:
ASSIGN C+E ERRORS;
ASSIGN CS+D 'DRC;'; # Executes DRC without opening DRC dialog. For dialog sk
# ASSIGN CS+D DRC; # Opens DRC dialog.
ASSIGN CS+V VALUE;
ASSIGN C+R ROUTE;
ASSIGN CS+R RIPUP;
# ASSIGN A+R RATSNEST;
ASSIGN C+H HOLE;
ASSIGN CS+S SMASH;
ASSIGN A+S SIGNAL;
script /ho.../eagle/BoardMenue.scr;

#MENU '[designlink22.png] Search and order : Run designlink-order.ulp -general;'\
     '[pcb-service.png] PCB Service : Run pcb-service.ulp;';

SCH:
Grid Default;
Change Width 0.006;
… usw …

Boardmenü für Eagle Ver. 6.4
in der Version 5 heißt das ULP DRILLEGEND.ULP anstelle DRILLEGEND-STACK.ULP

DISPLAY = tprint none top pads vias dimension Document centerDrill; #print oben
DISPLAY = bprint none bottom pads vias dimension Document centerDrill; #print unten
MENU 'Grid {\
        1 mil : Grid line On; mil 1;|\
        10 mils : Grid mil 10; Grid alt mil 0.005; Grid line on;|\
        12.5 mils : Grid mil 12.5; Grid alt mil 6.25; Grid line on;|\
        25 mils : Grid mil 25; Grid alt mil 12.5;Grid line on;|\
        50 mils : Grid mil 50; Grid alt mil 25;Grid line on;|\
        100 mils : Grid mil 100;Grid alt mil 50;Grid line on; |\
        --- |\
        0.1 mm : Grid mm 0.1; Grid alt mm 0.05;Grid line On; |\
        1 mm : Grid mm 1; Grid alt mm 0.1;Grid line on; |\
        --- |\
        On : Grid line On; | \
        Off : Grid Off;\
     }' \
     'Display {\
        Top : Display None tNames Top Pads Vias Dimension Unrouted tKeepout 23 24; |\
        Bottom : Display None bNames Bottom Pads Vias Dimension Unrouted bKeepout 23 24; |\
        ALL : Display None Top tNames bNames Bottom Pads Vias tKeepout bKeepout Dimension Unrouted 23 24 ; |\
        --- |\
Bestückungsplan TOP: Display none 17 18 20 21 25 27 45 51 100 23 24; |\
Bestückungsplan Bottom: Display none 17 18 20 22 26 45 52 100 23 24; |\
        Place Top : Display None Top Pads Vias tOrigins tPlace -tValues tKeepout Dimension Unrouted; |\
        Place Bottom : Display None Bottom Pads Vias bOrigins bPlace -bValues bKeepout Dimension Unrouted; |\
        Place BOTH : Display None Top Bottom Pads Vias tOrigins bOrigins tPlace -tValues bPlace -bValues tKeepout bKeepout Dimension Unrouted; |\
        No Origins : Display -tOrigins -bOrigins; |\
        --- |\
        Silkscreen {\
        Top ALL : Display None Top Pads Vi146as tPlace Dimension Unrouted; |\
        Bottom ALL : Display None Bottom Pads Vias bPlace Dimension Unrouted; |\
        Top Assembly : Display None Pads tPlace Dimension -tValues -tOrigins; |\
        Bottom Assembly : Display None Pads bPlace Dimension -bValues -bOrigins; |\
        Show Top Silk : Display None Pads Vias tPlace Dimension -tValues -tDocu -tOrigins; |\
        Show Bottom silk : Display None Pads Vias bPlace Dimension -bValues -bDocu -bOrigins; |\
        Edit Top Silk : Display None Pads Vias tPlace Dimension tStop -tValues -tDocu -tOrigins; |\
        Edit Bottom silk : Display None Pads Vias bPlace Dimension bStop -bValues -bDocu -bOrigins; \
        } |\
        --- |\
        Bohrplan: run drillegend-stack.ulp; Display None 20 144 145 ; |\
        Layer 144 löschen: display none 144 145; group all; delete (> 1 1); delete DRILEGEND; |\
        --- |\
        Solder Mask {\
        tStop On : Display tStop; |\
        tStop Off : Display -tStop; |\
        bStop On : Display bStop; |\
        bStop Off : Display -bStop; \
        } |\
        Keepout {\
        On : Display tKeepout bKeepout; |\
        Off : Display -tKeepout -bKeepout; \
        }\
     }' \
     '---'\
    'Fit : Window Fit;'\
     'Dis for Routing: DISPLAY none 1 16 17 18 20 21 23 51;' \
'Print T: display none top pads vias dimension Document centerDrill; ratsnest; print 1 MIRROR BLACK SOLID FILE top.pdf;' \
'Print B: display none bottom pads vias dimension Document centerDrill; ratsnest; print 1 -MIRROR BLACK SOLID FILE bottom.ps;';

GRID MIL;
SET WIDTH_MENU 0 10 12 16 20 24 40 80
#SET DRILL_MENU 0.012 0.016 0.02 0.028 0.032 0.036 0.040 0.048 0.052 0.06 0.072 0.1 0.125;