# D-Flipflop
Knowhow:
Ein D-FF übernimmt bei der steigenden Flanke die Daten und speichert sie bis zur nächsten steigenden Flanke. Der Ausgang ist undefiniert bis eine steigende Flanke kommt oder über einen RESET-Eingang das FF rückgesetzt wird.
Daten und steigende Flanken am Clock sollen sich nicht gleichzeitig ändern, da sonst nicht sicher ist, welches Datum gespeichert wird.
/*
* d_flipflop.cpp kner2013
 * emulate a d type flipflop: on rising edge of clk store an output the input data;
   CLK = PB0, DATA = PB1, Q = PB7
 */

#include <avr/io.h>
#define PORT PORTB
#define DDR DDRB
#define CLKPIN 0
#define DATAPIN 1
#define QPIN 7

typedef enum {UNDEFINED, HIGH,LOW} logic_t;

void setup();

logic_t DFF(logic_t clk, logic_t data){
    static logic_t q = UNDEFINED;
    static logic_t oldClkLevel = UNDEFINED;

    if ((oldClkLevel == LOW) && (clk == HIGH)) {
        //rising edge
        q=data;

    }
    oldClkLevel = clk;
    return q;
}

int main(void)
{ logic_t ck = UNDEFINED;
    logic_t dat = UNDEFINED;
    logic_t q = UNDEFINED;
    setup();
    while(1)
    {
        //read input
        uint8_t in = PINB;
        ck = in & (1<<CLKPIN)?HIGH:LOW;
        dat = in & (1<<DATAPIN)?HIGH:LOW;
        q = DFF(ck,dat);
        switch (q){
        case HIGH: PORT |= (1<<QPIN); break;
        case LOW : PORT &= ~(1<<QPIN); break;
        default :PORT &= ~(1<<QPIN); //LOW when undefined
        }
    }
}
void setup(){
    DDR = 0b10000000; //PB7 as output
    PORT = 0b01111111; //PB7=0; Pullups active on PB6..PB0
}