# XILINX ISE WEBPACK und DIGILENT BASYS2
Eine kurze Einführung. Download ISE Projektdateien auch links im Menü (ZIP)

Abteilung Elektronik an der HTL Mödling 2011/2015
## Grundbegriffe
- Xilinx ist eine Firma die programmierbare Digitalbausteine herstellt. Die Entwicklungsplattform heißt „ISE Webpack“ und ist frei verfügbar.
- FPGA (field programmable gate array): RAM-Technologie d.h. Bei Stromausfall geht die Schaltung verloren; muß in einem Bootprozess von externem Flash (USB Stick Technologie) geladen werden.
- CPLD (complex programmable device): Flash-Technologie; behält die Schaltung bei Stromausfall; Flash hat große Speicherzellen, CPLD‘s enthalten daher nur einen kleineren Speicher als FPGAs.
- 1 GE (gate equivivalent, Gatteräquivalent): Maßeinheit für die Komplexität einer Digitalschaltung z.B: 2-fach-Nand = 1GE, 2-fach-NOR = 1GE, Inverter = 0.5GE, RS-FF = 2GE, D-FF = 8 GE, Garagentorsteuerung: 100GE, Mikroprozessor: 1E4 bis 1E7 GE, CPLD: 1E4 GE, FPGA 1E6 GE
- Software/Firmware: Firmware legt die grundlegende Verschaltung eines Systems fehst; liegt meist in einem Flash; es geht um die Belange der Hardware. Software liegt meist in einem Schreib-/Lesespeicheer und kümmert sich um die Bedürfnisse der Anwender.
- VHDL Programmiersprache zur Entwicklung von Digitalschaltungen (Firmware)
## Baustein Spartan XC3E100S CP132 -4
  - FPGA
  - Package CP132 (132 Pin Ball Grid Array)
  - Standard Speed Grade -4 (Laufzeit von Eingang auf Ausgang ca. 10ns)

### Innenleben
### Features
  CLB = Konfigurierbarer Logikblock (LUT Wahrheitstafel + Flipflops)
  Block Ram oder verteiltes Ram
  18x18bit Multiplizierer
  DCM Digitale Clock Manager (erzeugt aus langsamen Takten schnelle usw.)
  Ausgänge auch differenziell (für höhere Störsicherheit)
### IO
    1. Slew Rate einstellbar; Pullups zuschaltbar u.v.a.m
    2. Kompatibel zu
  - 3.3V low-voltage TTL (LVTTL)
  - Low-voltage CMOS (LVCMOS) at 3.3V, 2.5V, 1.8V, 1.5V, or 1.2V
  - aber auch zu differenziellen Standards
  - LVDS low voltage differential signalling

## Projekt anlegen

- Projektordner anlegen z.B: M:\hwe\xilinx
- Beispiel kopieren und entpacken l:\kneringer\xilinx\uebung1.zip → m:\xilinx\uebung1
- Software starten: „Xilinx 64bit“
## Projekt öffnen und Einstellungen kontrollieren
- //Project/Design Properties
  - Family: Spartan3E
  - Device: XC3S100E
  - Package: CP132
  - Simulator: ISIM
  - Preferred Language: VHDL
## Schaltplan zeichnen
keine Sonderzeichen nirgendwo! (auch nicht in Kommentaren; english spoken)
Verschieben von Schaltungsteilen mit Attributen (z.B: Signalnamen) ist nicht möglich, daher ist vor dem Platzieren ein Floorplaning nötig oder Attribute erst zuletzt am Schaltplan sichtbar machen.
### Location-Attribut vergeben
legt fest, bei welchen Pins die Ein- und Ausgänge angeschlossen sind
Location-Attibut über User Constraints File (.UCF)
  - menu://Project/New File/Implementation Constraints File
Vorlage kopieren von : http://kner.at/home/60.Elektronik/xilinx/tb.template1.zip

Beispiel:
#loc=p38 ... Achtung, die Pin-Namen ändern sich je nach Package des ASICS
#bufg=clk ... führt das Signal clk über eine Lonngline (=schnelle Leiterbahn zur Signalverteilung)
#data_gate Eigenschaft führt das Signal über ein Latch, dadurch wird Strom gespart, weil nicht jede Signaländerung am Eingang interne Logik umschaltet

net clk loc = p38 | bufg=clk | data_gate;
## Häufige Fehler:
Takt für Flipflops über normale Leiterbahn zur Verfügung stellen ist ein Fehler; Clock muss über schnelle Leiterbahnen verteilt werden, dafür gibt es eigene Clock-Eingänge am ASIC
Abhilfe: NET "mclk" CLOCK_DEDICATED_ROUTE = FALSE; in das UCF File schreiben erlaubt die Verwendung von normalen Pins
### Schaltplan prüfen
menu://Tools/Check Schematic

## Simulation
siehe ISIM
## Simulation starten
1. Projektansicht auf „Simulation umschalten
2. auf das zu simulierende Modul klicken (top.sch)
3. [Simulate Behavioral Model] startet den Simulator.
## Bedienung Simulator
- put sw(0) 1
- put sw 15 -radix dec
- put sw 0x3f -radix hex
- isim force add sw(0) 0 -value 1 -time 50 ns -repeat 80 ns oder einfacher über Rechtsklick auf das Signal //Force Clock
- Zoom: F6 (Zoom all) und „Zoom to Cursors“ (Lupe mit rotem Rechteck)

## Implementierung
- Umschalten auf (2)
- Starten mit (4)
- Programmierdatei erzeugen (6); bei den Eigenschaften evtl. auf Takt JTAG umstellen
- wenn Schaltungsteile nicht verwendet werden, in den Optionen von Map (5) auf map -u stellen
- Kontrolle (7) und (1)
- Ergebnis der Implementierung in (3)

## Erzeugen der Firmware
  1. Generate Programming File
  2. submenu://Process Properties/Startup Options/JTAG Clock

## Programmierung über ADEPT2 Software und JTAG Interface
  1. Anschließen an USB Kabel
  2. Checken, ob Demoboard auf JTAG eingestellt ist (Jumper JP6 in Stellung „PC“)

## Ein VHDL Modul in den Schaltplan einbauen
1. VHDL Modul schreiben und debuggen
  1. z.B: menu://Language Templates/VHDL/Synthesis Constructs/Coding Examples/Misc/7-Segment Decoder
  2. processes://synthesize-XST/Check Syntax
2. processes://DesignUtilities/Create Schematic Symbol
   erzeugt ein Symbol in der Library „WORK“
3. das Symbol einbauen und anschließe

## Links
- Kurze Dokumentation über das Demoboard http://kner.at/home/60.Elektronik/xilinx/index.html
- Materialien
  http://kner.at/home/60.Elektronik/xilinx/materialien/index.html